## Slide 1: 2주차 수업

## Slide 2: 상황인식
밝다
물이없다
led를 끈다
펌프를 킨다

## Slide 3: 조건
참, 거짓을 명확히 가지는 문장
오늘 비가 왔다
조건
이 방의 전등이 켜져있다
2025 < 1
조건이 아님
나는 예쁘다
100

## Slide 4: 조건
대부분의 수식은 조건이다
1 < 10
3 + 10 = 20
10 ∈ {10, 20, 30}

## Slide 5: 조건
조건에 미지수(변수)를 넣어 값을 변화시킬 수 있다
x < 10
x=4, 참
x=40, 거짓
x * x > 0
x=4, 참
x=i, 거짓

## Slide 6: 조건의 저장
데이터
정수
실수
문자
문자열
참, 거짓(조건)
bool
George Boole
타입

## Slide 7: 조건을 표현하기 위한 연산자

## Slide 8: 조건의 연산
수
수
수
사칙
연산
조건
조건
조건
조건
연산자

## Slide 9: 조건문
조건에 따라 다른 명령어를 실행
한 프로그램에서 복잡한 처리,
다양한 가능성을 위해 반드시 필요
IF
ELSE

## Slide 10: 센서
센서
현실
전기 신호
analogRead();
digitalRead();
전기신호
수
센서
현실
수

## Slide 11: 센서
센서
다른 값
센서
비슷한
수
비슷한
신호
일차함수

## Slide 12: 센서
상세구현은 센서마다 다르다
증감소여부는 실험으로 측정
강의자료에서는 증가함수로 가정
물리량
수

## Slide 13: 센서를 이용한 상황의 조건화
밝다
광량이 높다
조도센서의 값이 높다
조도센서 > 임계값
광량
센서값
임계값
상황에 맞게 임의 설정

## Slide 14: 아두이노를 사용한 상황제어 과정
1. 제어 목표를 일상언어로 적기
어두울 때도 밝게 해서 식물이 잘 자라게 하고싶어
2. 조건 구체화
밝을 때는 빛을 끄고, 어두울 때는 빛을 킨다
3. 필요 부품 대입
밝기 측정 = 조도 센서, 빛 = LED

## Slide 15: 아두이노를 사용한 상황제어 과정
4. 센서 상세 측정
증감소 형태, 임계값 설정
5. 조건 수식, 코드화
밝다 : 조도센서 > 임계값 -> analogRead(A0) > threshold
6. 조건문 완성
7. 테스트 및 수정

## Slide 16: 라이브러리
누구나 쉽게 가져다 쓸 수 있도록
배포한 코드 묶음
남이 만든 코드

## Slide 17: 왜 필요한가?
혼자서 모든 걸 할 수는 없다
습도 센서로 전기신호 읽어 수로 변환
통신 방식 결정, 전압, 펄스 체크
타이밍 조정, 비트 단위 조작
데이터 검증, 센서 전압 초기화
............
dht.readHumidity();

## Slide 18: 객체지향, 클래스
함수 만으로는 개념을 표현하기에 부족
센서
전기 신호 발생
(함수)
내부 임계값
(값)
통신 처리
(함수)
사용하는 핀
(값)
센서 클래스
전기 신호 발생
(함수)
내부 임계값
(값)
통신 처리
(함수)
사용하는 핀
(값)

## Slide 19: 쓰는법
DHT 센서 클래스
온도 읽기
(함수)
내부 구분값
(값)
습도 읽기
(함수)
dht.readTemperature();